## Slide 1: Moderní kryptoanalytické metody – poznámky z výzkumu & praxe
Tomáš Rosa, xrosa@fel.cvut.cz
Katedra počítačů, FEL, ČVUT v Praze

## Slide 3: O pojmu bezpečnost Poznámka o hodnocení kryptografické bezpečnosti
Nepodmíněná bezpečnost
  lze dokázat, že schéma nelze prolomit (prolomení definujeme jako ztrátu některé z proklamovaných vlastností – zajištění důvěrnosti, integrity, ...) bez ohledu na prostředky útočníka
  zvláštní třída: absolutní bezpečnost (u šifer perfect secrecy)
    útočník nezíská interakcí se systémem žádnou novou užitečnou informaci
Podmíněná bezpečnost
  důkaz o neprolomitelnosti se opírá o omezení prostředků útočníka
  nejčastěji se užívá výpočetně-složitostní přístup: útočník je omezen co do velikosti a růstu své výpočetní síly
  prokazatelná bezpečnost - existuje důkaz o tom, že schopnost provést útok znamená schopnost řešit problém, u kterého se obecně uznává jeho vysoká složitost
  pojem složitost lze zobecnit na libovolné fyzické prostředky

## Slide 4: K bezpečnosti asymetrické kryptografie
Asymetrická kryptografie nemůže být bezpodmínečně bezpečná
  veřejný klíč nese dostatek informace pro určení klíče privátního
  patrně platí i pro kvantovou asymetrickou kryptografii (zatím nepříliš rozvinuta)
    nacházíme například podmínky omezující počet kopií veřejného klíče
Nejlepší výsledek: prokazatelná bezpečnost
  je dokázána výpočetní ekvivalence úlohy luštění s jinou úlohou, u které se obecně uznává vysoká složitost
  příklad: RSA
    snaha o prokazatelnou bezpečnost vzhledem k úloze faktorizace
    taková bezpečnost nebyla dosud dokázána
  zvláštní význam v kontextu Random Oracle Model (ROM)

## Slide 5: Asymetrická kryptografie -elementární principy- (1)
Jednosměrná funkce
  f: X  Y nazveme jednosměrnou funkcí, když:
    pro každé x  X je výpočetně snadné spočítat hodnotu y = f(x)
    pro náhodně zvolený obraz y  Y je výpočetně neschůdné najít x  X tak, že f(x) = y

## Slide 6: Asymetrická kryptografie -elementární principy- (2)
Jednosměrná funkce s padacími vrátky
  fk: X  Y nazveme jednosměrnou funkcí s padacími vrátky (k), když fk je jednosměrná s takovou vlastností, že při znalosti určité dodatečné informace (k) je pro každý obraz y  Y výpočetně snadné najít x  X takové, že fk(x) = y, tedy x = fk-1(y)
  v kryptografii představuje dodatečnou informaci k nejčastěji privátní klíč nebo jeho přímý derivát

## Slide 7: Asymetrická kryptografie -elementární principy- (3)
Předpokládejme
  funkce fk je spojena s určitým konkrétním subjektem - uživatelem A
    je to jeho veřejný klíč
  informace o padacích vrátkách k je známa pouze subjektu A
    je to jeho privátní klíč

## Slide 8: Asymetrická kryptografie -elementární principy- (4)
x
y
fk
fk-1
tajná informace: k
X
Y
jednosměrná funkce ...
... s padacími vrátky

## Slide 9: Asymetrická kryptografie -elementární principy- (5)
Z vlastností fk plyne
  z pouhé znalosti fk nelze najít výpočetně schůdnou (parciálně) inverzní funkci fk-1
  čili speciálně: ze znalosti veřejného klíče nelze nalézt klíč privátní
  tedy nakonec prakticky: ten, kdo zná pouze veřejný klíč, dokáže zašifrovat libovolnou zprávu, ale nedokáže náhodně vybraný šifrový text sám odšifrovat

## Slide 10: Podpisová schémata -elementární principy- (1)
Ukážeme si konstrukci podpisového schématu typu RSA
  schéma se opírá o použití jednosměrné funkce s padacími vrátky
  metody založené na čistě jednosměrných funkcích jsou poněkud odlišné (DSA, ECDSA)

## Slide 11: Podpisová schémata -elementární principy- (2)
x
y
fk-1
privátní klíč: k
X
Y
podepisovaná zpráva: m
h
hašovací funkce h
y = h(m)
digitální podpis zprávy m: sm = x = fk-1(y)

## Slide 12: Podpisová schémata -elementární principy- (3)
x
y
fk
X
Y
podepisovaná zpráva: m
h
hašovací funkce h
y = h(m)
ověřovaný podpis: sm
podpis platí právě tehdy, když fk(sm) = h(m)

## Slide 13: Asymetrická schémata -inicializace instance-
Výchozí tajná informace
(SEED)
RNG: získání inicializační informace
Veřejný klíč
(pubKey)
Privátní klíč
(privKey)
...certifikát...
...čipová karta...

## Slide 14: Schéma vs. transformace

## Slide 15: RSA (1)
Inicializace schématu
  vygenerujme nezávisle dvě velká (zhruba stejně) prvočísla p, q, p  q
  spočtěme N = pq,  = lcm(p-1, q-1)
  zvolme náhodné číslo e, 1 < e < , gcd (e, ) = 1
    někdy se volí e pevně (zejména e = 3, 65537)
  spočtěme d splňující: 1 < d < , ed  1 (mod )
    použijeme rozšířený Eukleidův algoritmus
  veřejným klíčem budiž dvojice (N, e)
    N nazýváme modul a e veřejný exponent RSA
  privátním klíčem budiž dvojice (N, d)
    d nazýváme privátní exponent RSA
    pro bezpečnost je nutné ošetřit integritu dvojice (N, d)

## Slide 16: RSA (2)
Šifrovací transformace: RSAEP((N, e), m)
  vstup: veřejný klíč RSA (N, e), zformátovaná zpráva pro šifrování m, 0  m  N-1
  výpočet:
    RSAEP((N, e), m) = me mod N
Ověřovací transformace: RSAVP((N, e), s)
  vstup: veřejný klíč RSA (N, e), ověřovaný podpis s, 0  s  N-1
  výpočet:
    RSAVP((N, e), s) = RSAEP((N, e), s)

## Slide 17: RSA (3)
Odšifrovací transformace: RSADP((N, d), c)
  vstup: privátní klíč RSA (N, d), šifrový text pro odšifrování c, 0  c  N-1
  výpočet:
    RSADP((N, d), c) = cd mod N
Podepisovací transformace: RSASP((N, d), m)
  vstup: privátní klíč RSA (N, d), zformátovaná zpráva pro podpis m, 0  m  N-1
  výpočet:
    RSASP((N, d), m) = RSADP((N, d), m)

## Slide 18: RSA (4) -s využitím CRT-
Inicializace schématu
  vygenerujme nezávisle dvě velká (zhruba stejně) prvočísla p, q, p  q
  spočtěme N = pq,  = lcm(p-1, q-1)
  zvolme náhodné číslo e, 1 < e < , gcd (e, ) = 1
    někdy se volí e pevně (zejména e = 3, 65537)
  spočtěme dp, dq:
    1 < dp < p-1, edp  1 (mod (p-1))
    1 < dq < q-1, edq  1 (mod (q-1))
  spočtěme qinv: 0 < qinv< p, qqinv  1 (mod p)
  veřejným klíčem budiž dvojice (N, e)
    N nazýváme modul a e veřejný exponent RSA
  privátním klíčem budiž pětice (p, q, dp, dq, qinv)
    pro bezpečnost je nutné ošetřit integritu celé pětice

## Slide 19: RSA (5) -s využitím CRT-
Odšifrovací transformace: RSADP((p, q, dp, dq, qinv), c)
  vstup: privátní klíč RSA (p, q, dp, dq, qinv), šifrový text pro odšifrování c, 0  c  pq - 1
  výpočet:
    m1 = cdp mod p
    m2 = cdq mod q
    h = (m1 – m2)qinv mod p
    m = m2 + hq
    výsledek budiž hodnota m

## Slide 20: RSA (6) -s využitím CRT-
Základní důvod použití: rychlost
  dosahuje se průměrně zhruba 4násobného zrychlení odšifrovací (podepisovací) transformace
  výhodné zejména pro čipové karty
Další zrychlování: využití více než dvou prvočísel pro konstrukci modulu N
  multi-prime RSA (patentováno, patent platí)
    US Patent #5,848,159, Jan. 1997
  asymptoticky lze koeficient zrychlování oproti dvoufaktorovému RSA (s využitím CRT) odhadnout jako b2/4, kde b je počet prvočíselných faktorů v modulu N
  při zvětšování b je třeba hlídat možnosti útoků založených na použití nízkých faktorů

## Slide 21: RSA (7) -základní vlastnosti-
Multiplikativní vlastnost (homomorfismus) RSA
  pro všechna x1, x2  Z platí
    RSADP(x1 * x2) = RSADP(x1) * RSADP(x2) mod N
    RSAEP(x1 * x2) = RSAEP(x1) * RSAEP(x2) mod N
Tvrzení o individuálních bitech RSA
  zhruba napsáno: schopnost invertovat RSAEP pro individuální bity znamená schopnost invertovat RSAEP zcela

## Slide 22: Problém faktorizace
Obecný případ
  mějme dáno celé číslo n, cílem je nalézt jeho zápis ve tvaru: N = p1e1p2e2...pkek, kde pi je prvočíslo a ei je celé číslo
Případ RSA (N zde nazýváme modul)
  speciální případ, k = 2 (splitting)
  multi-prime RSA: k > 2, avšak obvykle je známo, kolik faktorů modul obsahuje
Řešení
  metoda NFS
  TWINKLE, TWIRL (teoreticky)
  kvantové počítače (teoreticky)
Metody typu random square

## Slide 23: Problém RSA
Pro praktické účely definován na okruhu ZN, kde N je velké celé složené číslo
Cíl: Pro daná N, c  ZN a e, splňující gcd(e, (N)) = 1, kde  je Eulerova funkce, nalézt m  ZN takové, aby:
  me  c (mod N)
Dosud nebylo prokázáno, že by tato úloha byla ekvivalentní úloze faktorizace modulu N
Jiná úloha: Pro výše zadané hodnoty N a e nalézt celé číslo d takové, že:
  ed  1 (mod (N))
  tato úloha je (pravděpodobnostně) ekvivalentní úloze faktorizace N
  často nesprávně považována za samotný problém RSA, ekvivalence zde ovšem nebyla dosud dokázána

## Slide 24: Cíl útoku
Nutno zvláště precizně specifikovat
Často (zvláště u špatně navržených systémů) totiž postačí:
  vyluštit 1 (několik málo) zachycených šifrových textů
  podepsat 1 (několik málo) zpráv
Místo toho se však obvykle teoreticky prokazuje neschůdnost totálního prolomení
  luštění libovolných náhodně volených šifrových textů
  podpis libovolných náhodně volených zpráv
  odvození privátního klíče z klíče veřejného
  neschůdnost úlohy postačující k totálnímu prolomení

## Slide 25: Prostředí útoku
Nutno zvláště precizně modelovat
Často totiž lze využít:
  postranní kanály
  defekty RNG
Místo toho se však obvykle předpokládá (předpokládalo), že:
  základní matematický popis schématu přesně odpovídá realitě

## Slide 26: Postranní kanál
Definice: Postranním kanálem (PK) nazveme každý nežádoucí způsob výměny informací mezi kryptografickým modulem a jeho okolím.
  Časový PK
  Proudový (napěťový) PK
  Elektromagnetický PK
  Chybový PK
  Kleptografický PK

## Slide 27: Co patří do PK
Z obecného pohledu bychom mohli do oblasti PK zařadit celou kryptoanalýzu
  jako vědu o využití informace z postranních kanálů
Preferujeme však (zatím) řadit sem kryptoanalýzu odvozenou teprve po rozšíření abstraktního popisu
  studujeme takové kanály, které jsou „vidět“ teprve při zahrnutí fyzikálních teorií (neplynou ze základních axiomů matematiky)
  rozšířený model kryptografického modulu

## Slide 28: K časovým PK
STA – Simple Timing Analysis
DTA – Differential Timing Analysis
napadený modul
dekódování příkazu
výpočet
kódování
odpovědi
čas t
tp
tv
t1
t2

## Slide 29: K proudovým PK
SPA – Simple Power Analysis
DPA – Differential Power Analysis
napěťové vstupy
Napadený modul
datové signály
hodiny
Zdroj napětí
Časová základna
A/D
převodník
Rx
Luštící zařízení
řídící laboratorní sběrnice

## Slide 30: SPA - SIM Ověřování PINu
PIN OK
PIN BAD

## Slide 31: K elektromagnetickým PK (1)
Paradoxně „nejmladší“ zástupce postranních kanálů
  první veřejná zpráva: květen 2001
První laboratorní výsledky jsou alarmující
  SSL akcelerátor na sběrnici PCI vyzařoval do vzdálenosti 12,192 m (40 ft)
    ve vzdálenosti 4,572 m (15 ft) šlo rozeznat základní fáze výpočtu RSA

## Slide 32: K elektromagnetickým PK (2)
Šíření (pro účely klasifikace sensorů)
  radiační
  konduktivní
Přenos informace
  přímý (nejméně perspektivní)
  modulovaný (na vyšších harmonických se dobře šíří a je málo rušen)
    AM (použito u SSL akcelerátoru)
      fc = 299 MHz, f = 1 MHz
    FM/PM

## Slide 33: K elektromagnetickým PK (3)
Výhody oproti napěťově-proudovým kanálům:
  lepší propagace prostředím
    týká se zejména modulovaného přenosu po vyšších harmonických hodin (zejména lichých)
  lepší lokalizovatelnost při korelační analýze
    díky rozdílnému způsobu buzení a snímání odezvy lze lépe odlišit vyzařující partie obvodu

## Slide 34: K chybovým PK
Výstup dat zatížených vnitřní chybou modulu
  transientní chyby
  permanentní chyby
Sledování reakce zařízení na záměrně poškozená data
  výstup chybových kódů je často velmi riskantní
  zásady slušného programování vs. bezpečnost

## Slide 35: Normální situace
Private key
encrypted
Message
Digital
signature
Private key
User’s
Password
Decryption
Signing
algorithm
Podepsání zprávy

## Slide 36: ...při útoku
Private key
encrypted
Message
Digital
signature
Private key
User’s
Password
Decryption
Signing
algorithm
Útočník využívající
postranní kanál
Private key
encrypted
Digital
signature
Public key
and
parameters
Private key
Attacker’s
program

## Slide 37: SSL/TLS Navázání spojení
klient
server
ClientHello
ServerHello, ..., ServerHelloDone
..., ClientKeyExchange, Finished
Finished
Transportní kanál

## Slide 38: SSL/TLS - Chybový postranní kanál
ClientKeyExchangeRSA, Finished
C = [(premaster-secret)]e mod N
server
výpočet:
P = Cd mod N
premaster-secret = -1(P)
if (chyba:)
premaster-secret = RND(48)
else
if (chyba:verze(premaster-secret))
Alert-”verze”
odvození klíčů, kontrola Finished
Finished/Alert
Útočník využívající
postranní kanál
klient

## Slide 39: Matematická podstata útoku
Označme OK množinu celých čísel z intervalu <0, N - 1>, která mají podle kódování  správný formát.
  v případě  = EME-PKCS1-v1_5 lze psát OK= <E, F>, E, F  Z
Útočník v kroku i postupně zasílá Ci = RSAEP(si)C0 mod N, kde si je celé číslo volené podle určitého předpisu.
  C0 je luštěný šifrový text, hledáme P0 = RSADP(C0)
Příjem chyby Alert-„verze“ útočníkovy říká, že pro Pi, Pi = RSADP(Ci), platí Pi  OK.
  odtud E ≤ siP0 mod N ≤ F
  takto útočník odvodí možné intervaly pro P0
Dále útočník pokračuje v kroku i+1 hledáním si+1, dokud pro P0 nezbývá jediný celočíselný kandidát.

## Slide 40: Obrana proti PK
Postranní kanály zatím patrně nepůjde zcela vyloučit:
  jejich existence má své kořeny hluboko ve fyzikální podstatě současných počítačových obvodů
  budoucí technologie snad přinesou významnou minimalizaci PK
    technologie umožňující minimalizaci PK však patrně také umožní získávat užitečný signál za horších podmínek...
  situaci snad jednou vyřeší kvantová teorie informace spolu s autonomními kvantovými obvody – heuristická poznámka o budoucnosti

## Slide 41: Metodika obrany proti PK
Základní postup obrany:
  identifikace hrozících PK
  minimalizace úrovně signálu
  rozšířený matematicko-fyzikální model kryptografického modulu
  úprava kryptoschémat
Proti očekávání je obrana proti PK z větší části kryptologickou záležitostí
  přijímá se existence postranních kanálů, ale minimalizuje se jejich užitečnost (užitečnost dostupné informace)

## Slide 42: Základní protiopatření
Využití pravděpodobnostních schémat a maskovacích technik
  při správném použití znemožňuje diferenciální analýzy a výrazně omezuje možnosti chybové analýzy
Kontrola výpočtu proti chybám
  uplatnění pro Fault-Tolerant systémy (FA)
  kontrola integrity všech vstupních parametrů, které mohou způsobit chybový postranní kanál
  obezřetný návrh chybových hlášení

## Slide 43: Jsou všude...