## Slide 1: MIFARE Classic – praktické útoky, cesty k nápravě
Dr. Tomáš Rosa, tomas.rosa@rb.cz
Raiffeisenbank, a.s.

## Slide 2: Agenda
Nový útok roku 2009, nová rizika
  Chybový postranní kanál
  Praktické zkušenosti s implementací
Sumarizace útoků
Diskuse složitosti útoků v reálných podmínkách
Cesta k nápravě – přechod na jinou platformu
  Z čeho vybírat
  Migrace s využitím duálních karet
Závěr

## Slide 3: MIFARE Classic
Paměťový čip s kryptograficky řízeným přístupem
Dva základní druhy použití:
  Režim „jen UID“, který je de facto ekvivalentní transpondérům unikátního ID.
  Režim „kryptografický“, který využívá obousměrnou autentizaci čipu a terminálu.
Vhodná je kombinace obou, ale jen velmi málo systémů ji využívá

## Slide 4: Chybový postranní kanál

## Slide 5: Využití postranního kanálu
Jeden úspěšný dotaz na čip poskytuje až 12 bitů informace o tajném klíči (48 b).
  8 platných paritních rovnic plus 4 rovnice ze známého otevřeného textu odpovědi (NACK: 0x5)
4 dotazy by měly stačit k útoku hrubou silou
  Předpokládá intenzivní použití hradlových polí
    stroj COPACOBANA na bázi Spartan3 či jiná konstrukce s Virtex5 LX50
  Výsledek do cca hodiny
  Samotný sběr dat ovšem trvá jen několik vteřin

## Slide 6: Jak se obejít bez FPGA
Rekapitulace známých slabin MF Classic
  Krátká délka klíče algoritmu Crypto1 (48 bitů)
  Kvazistabilita PRNG
  Nevhodné napojení nelineárního filtru na LFSR
  Podmíněné multidiferenciály nelineárního filtru
  Chybový postranní kanál v autentizačním protokolu
  Nevhodné pořadí aplikace šifrování a bezp. kódů
  …

## Slide 7: Optimalizovaný útok
Lze provést na běžném PC za pomoci upravené čtečky
  Úprava spočívá ve specifickém časování za účelem stabilizace PRNG
  Při praktickém ověřování byla využita vývojová čtečka EMDB408
    http://www.asicentrum.cz/cz_01_07_05.php
  Podrobnosti viz Sdělovací technika 8/2009
    http://crypto.hyperlink.cz/cryptoprax.htm

## Slide 8: Praktický útok - úspěšný dotaz

## Slide 9: Praxe – jistá městská karta I
; key type: A, physical block no: 128
;
6a26fd43:56c04b16
$d469f2a4:9f9660ca:bd:0c
$d469f284:9f9660ca:ae:00
$d469f2e4:9f9660ca:a3:04
$d469f2c4:9f9660ca:b6:02
$d469f224:9f9660ca:a6:06
$d469f204:9f9660ca:b8:05
$d469f264:9f9660ca:b8:06
$d469f244:9f9660ca:a0:02
;
; next record follows
; …

## Slide 10: Praxe – jistá městská karta II
; MIFARE Classic cryptanalytic postprocessor
; …
6a26fd43:56c04b16
$d469f2a4:9f9660ca:bd:0c
$d469f284:9f9660ca:ae:00
$d469f2e4:9f9660ca:a3:04
$d469f2c4:9f9660ca:b6:02
$d469f224:9f9660ca:a6:06
$d469f204:9f9660ca:b8:05
$d469f264:9f9660ca:b8:06
$d469f244:9f9660ca:a0:02
; KEY candidate #1: 8e431ebd2461
; …

## Slide 11: Praxe – jistá městská karta III
6a26fd43 <32,0,128> A#8e431ebd2461: 81691B23 00000002 00020000 000000E2
6a26fd43 <32,1,129> A#8e431ebd2461: E9A51592 00000000 00000000 00000072
6a26fd43 <32,2,130> A#8e431ebd2461: 01000000 C800C800 00010000 000000C1
6a26fd43 <32,3,131> A#8e431ebd2461: 00000000 00000000 00580000 00000045
6a26fd43 <32,4,132> A#8e431ebd2461: 00000000 00000000 00580000 00000045
6a26fd43 <32,5,133> A#8e431ebd2461: 00000000 00000000 00580000 00000045
6a26fd43 <32,6,134> A#8e431ebd2461: 00000000 00000000 00580000 00000045
6a26fd43 <32,7,135> A#8e431ebd2461: 00000000 00000000 00580000 00000045
6a26fd43 <32,8,136> A#8e431ebd2461: 00000000 00000000 00580000 00000045
6a26fd43 <32,9,137> A#8e431ebd2461: 00000000 00000000 00580000 00000045
6a26fd43 <32,10,138> A#8e431ebd2461: 92031100 01000001 C800C40E C50000BC
6a26fd43 <32,11,139> A#8e431ebd2461: 00000000 00000000 00000000 0000000B
6a26fd43 <32,12,140> A#8e431ebd2461: 00000000 00000000 00000000 0000000B
6a26fd43 <32,13,141> A#8e431ebd2461: 00000000 00000000 00000000 0000000B
6a26fd43 <32,14,142> A#8e431ebd2461: 00000000 00000000 00000000 0000000B
6a26fd43 <32,15,143> A#8e431ebd2461: 00000000 00000877 8F000000 00000000

## Slide 12: Kryptoanalýza MF Classic
Celková rekapitulace (původní i nové útoky)
  Možnost získání tajného klíče interakcí útočníka s terminálem (čtečkou)
  Možnost získání tajného klíče z odposlechnuté relace mezi čtečkou a čipem MF (stačí jen strana čtečky – lze na desítky metrů daleko)
  Možnost získání tajného klíče pouhou interakcí s čipem MF
    Zcela devastující útok pro řadu aplikací typu elektronických peněženek a legitimací (MHD, atp.)

## Slide 13: MIFARE Classic a NFC
Ačkoliv zde není žádná nutná vazba, nabízí řada aplikací NFC jen profil MIFARE Classic.
  Tím přebírá zranitelnosti původních čipů.
Je otázkou, zda jsou v profilech NFC odstraněny alespoň ty slabiny, které takto principiálně odstranit lze.
  Zejména slabý PRNG a postranní kanál v autentizační proceduře.

## Slide 14: MIFARE „jen UID“
V řadě aspektů je výsledek horší než u transpondérů unikátního ID v pásmu LF.
  Standardizovaný protokol (ISO14443A)
  Odposlech UID možný na desítky metrů daleko
Jistou překážkou je absence programovatelného transpondéru á-la Q5 v pásmu HF.
  Nutno použít emulátor – například PicNic

## Slide 15: PicNic - Emulátor pro pásmo HF
Podrobnosti viz http://crypto.hyperlink.cz/PicNic.htm

## Slide 16: K odposlechu hodnoty UID
primární přenos
opakování

## Slide 17: Dálkový záchyt UID
Přijímač AOR AR8600MK2, výstup KV mf 10,7 MHz.
Vzdálenost cca 2 m, nejméně 2 čtečky v poli.

## Slide 18: UID lze často získat i jinak…
Kromě placení obědů je ta samá karta využita i v přístupovém systému. Samozřejmě…

## Slide 19: MIFARE – jen kryptografie
Složitost reálného útoku je jen nepatrně vyšší než v případě modelu „jen UID“.
Po vyluštění příslušných klíčů lze
  manipulovat s daty na originálním čipu (dobíjení, duplikování kuponů, atp.)
  nebo vytvořit klon do tzv. bílé karty.

## Slide 20: MIFARE – UID i kryptografie
Možnost manipulovat s daty na čipu zůstává.
Vytvoření funkčního klonu je z praktického hlediska komplikovanější.
  Bílou kartu nelze použít – má pevné UID
  Emulátory typu PicNic nutno rozšířit o podporu Crypto1
    Vyžaduje externí koprocesor na bázi CPLD či FPGA.
      VHDL implementace koprocesoru Crypto1 se vejde např. do Xilinx XCR3064XL (CPLD rodiny CoolRunner s 64 makrobuňkami).
      Autor: Ing. Jiří Buček, jiri.bucek@fit.cvut.cz.

## Slide 21: MIFARE Classic – co dál?
MIFARE DESFire
  Řadu slabin odstraňuje, ale řadu nových potenciálních zranitelností zavádí!
  Evidentně nezvládnuté propojení kryptografie s aplikačním protokolem.
  Hrozí útoky těžící z nevhodných konfigurací – karta k nim sama dost navádí…
MIFARE Plus
  První vzorky jsou snad již (s nejméně ročním zpožděním) k dispozici, dokumentace je neveřejná.

## Slide 22: Duální karta…
… s vhodnou emulací MF Classic
  E.g. Oberthur/ID-One Cosmo v5.4 etc.
Díky vhodnému nastavení příznaků ATQA a SAK lze dosáhnout toho, že:
  čtečka očekávající MF Classic „vidí“ MF Classic,
  čtečka očekávající smartkartu „vidí“ smartkartu.
Šance na postupnou migraci čteček a e.g. přístupových karet na vlastní javovou aplikaci na smartkartě
  Po přechodnou dobu budou oba systémy koexistovat.

## Slide 23: Závěr
Útoky na MIFARE Classic jsou nanejvýš schůdné a pokrývají snad všechny scénáře použití.
Řada bezpečnostních manažerů si to ovšem stále nehodlá připustit.
  Lze očekávat útoky na vstupní systémy (spíše v mediální rovině) a karty pro MHD atp. (ve zcela pragmatické rovině).
  Teoreticky lze připustit, že některý systém nebude změnu vyžadovat, ale to je nutné ověřit penetračním testem.
  Při migraci mohou pomoci „zákaznické“ duální karty – nutno ovšem spolupracovat s kompetentním dodavatelem…

## Slide 24: Děkuji za pozornost…
Dr. Tomáš Rosa
Raiffeisenbank, a.s.
tomas.rosa@rb.cz